## Slide 1: Mise en œuvre d’un pilote de barre franche pour voiliers RAOUI Hafsa / ROBINSON Lucky 2022 / 2023 BE Synthèse et Mise en oeuvre des systèmes Encadrant : M. Thierry PERISSE

## Slide 2: Sommaire
Introduction et présentation des outils
Analyse fonctionnelle et implémentation
Réalisation et test sur la carte
Conclusion

## Slide 3: Introduction et présentation des outils
Pilote de barre franche pour voilier

## Slide 4: 2. Analyse fonctionnelle et implémentation
Présentation du système de pilote de barre franche pour voiliers
Présentation de la fonction anémomètre
Acquisition des informations relatives à la vitesse du vent par l’anémomètre
L’anémomètre génère un signal carré de fréquence comprise entre 0 Hz à 250 Hz et le bloc fonctionnel affiche en mot numérique la vitesse allant de 0 à 250.

## Slide 5: 2. Analyse fonctionnelle et implémentation
Présentation du système de pilote de barre franche pour voiliers
Présentation de la fonction vérin

## Slide 6: 3. Réalisation et test sur la carte
Bloc fonctionnel : Anémomètre
Vue externe (entrées et sorties) et blocs fonctionnels de la gestion anémomètre
Divisé en plusieurs blocs : la division de fréquence (50MHz à 1Hz), le comptage, la mémorisation et la gestion anémomètre
Frequence 8 Hz et 50 Hz

## Slide 7: 3. Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : la division de fréquence
Entrées : signal horloge 50 MHz, reset et sortie : signal carré 1 Hz
Implémentation d’un compteur qui s’incrémente à chaque front montant d’horloge
Compteur = 25000000 : réinitialisation compteur et basculement de la sortie

## Slide 8: 3. Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : le comptage
Entrées : signal 1Hz, signal reset, signal d’entrée de l’anémomètre et sortie : count (8 bits)
Incrémentation d’un compteur : chaque détection de front montant de freq_in et le signal 1 Hz à l’état haut

## Slide 9: 3. Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : mémoire
Mémorisation de la donnée après la fin de l’état haut du signal 1Hz clk_1
Et actualisation de la donnée 8 bits en sortie chaque 1 seconde
Le nombre de front montant pendant l’état haut ou bas du signal 1 Hz (demi-période) : correspond à la moitié de la valeur de data_out 8 bits.

## Slide 10: 3. Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : gestion donnée
Deux modes de fonctionnement : continu ou mono coupe
En continu : mise à jour de la donnée de vitesse toutes les secondes
En mono-coupe : un signal start_stop qui commande l’affichage de donnée en sortie
Si start_stop = 1 : acquisition de donnée, si start_stop = 0 : remis à 0 du signal Data_valid

## Slide 11: 3. Réalisation et test sur la carte
Configuration SOPC : Affichage message et bouton poussoir
Travailler sur le plateform Designer pour ajouter les drivers utiles pour l’application
NIOS II Eclipse IDE : code sur un fichier hello_world.c et appel des adresses pour les boutons, leds en générant du BSP (Board Support Package)
Affichage des commandes sur le terminal du NIOS II

## Slide 12: 3. Réalisation et test sur la carte
Configuration SOPC : intégration avalon PWM et avalon Anémomètre

## Slide 13
Présentation de la fonction vérin
La gestion de vérin ​constitué essentiellement de :​
  La fonction Gestion_PWM
  La fonction Gestion_butee
  La fonction Gestion_MCP3201
  La fonction d’interfaçage du bus Avalon
Analyse fonctionnelle et implémentation

## Slide 14
3.Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : Gestion de butés

## Slide 15
3.Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : Gestion de butés

## Slide 16
3.Réalisation et test sur la carte
Sous bloc fonctionnel : Gestion du convertisseur AN MCP 3201

## Slide 17
3.Réalisation et test sur la carte
-Registre à décalage
-Génération du 1MHz
-Génération périodique
Sous bloc fonctionnel : Gestion du convertisseur AN MCP 3201

## Slide 18
Sous bloc fonctionnel : Gestion du convertisseur AN MCP 3201
3.Réalisation et test sur la carte

## Slide 19: 4. Conclusion

## Slide 20: Merci pour votre attention !